## Slide 1: CORRENTE ELETTRICA E CORPO UMANO
Ing. Mariacristina Roscia Università di Napoli “Federico II” Dipartimento Ingegneria Elettrica

## Slide 2: Il passaggio di una corrente attraverso il corpo umano, può determinare conseguenze anche mortali! Dagli effetti FISIOPATOLOGICI prodotti dalla corrente elettrica sul corpo umano dipendono i limiti di sicurezza. La sicurezza può essere conseguita sia limitando la corrente I che riducendo il tempo t per cui questa può fluire attraverso il corpo umano.

## Slide 3: Sono noti gli esperimenti che Galvani fece alla fine del XVIIIsec.sulla contrazione del muscolo di una rana per l’applicazione di una d.d.p.: elettrofisiologia.
Le variazioni di potenziale prodotte dall’attività biologica, all’interno del corpo umano sono indicative del funzionamento normale o anormale di alcuni organi: elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, elettromiogramma, retinogramma.

## Slide 4: Potenziale di riposo Il corpo umano è per lo più composto di una soluzione salina conduttrice, si può dire sia costituito da un insieme di atomi che, quando perdono o acquistano elettroni, diventano ioni : sono tali le cellule e il liquido interstiziale che le separa. Gli ioni (K+, Na+…), si muovono verso zone di minor concentrazione e sono soggetti al campo elettrico generato dall’insieme degli altri ioni.

## Slide 5: Poiché la cellula ha verso gli ioni un comportamento di tipo selettivo, gli ioni non si diffondono allo stesso modo dentro e fuori la cellula: ad esempio la cellula è molto permeabile a K+ piuttosto che a Na+.
Lo ione K+ viene trasportato all’interno della cellula mentre lo ione Na+ viene espulso con la tipica azione di pompaggio biochimico a spese dell’organismo “pompa metabolica”.
La cellula viene quindi a possedere un potenziale negativo all’interno rispetto all’esterno potenziale di riposo.

## Slide 6: Nei mammiferi le cellule del sistema nervoso centrale presentano un potenziale di riposo di -70 mV: d.d.p. notevole se si considerano le piccole dimensioni della cellula.

## Slide 7: La membrana però non è perfettamente isolante ed è attraversata da un certo numero di ioni perciò, oltre ad un valore di capacità, presenterà anche una resistenza elettrica.
La membrana cellulare separando cariche elettriche si comporta come un condensatore .
Il modello elettrico semplificato delle cellule umane sarà perciò rappresentato da un condensatore C in parallelo con una resistenza R e da un generatore di tensione che rappresenta il potenziale di riposo determinato dalla diversa concentrazione di ioni nella cellula.

## Slide 8: Potenziale d’azione
Se si applica ad una cellula un impulso di corrente di polarità inversa a quella della cellula stessa,
il potenziale da negativo diviene positivo
per ritornare di nuovo al valore iniziale.
L’andamento del potenziale prende
il nome di potenziale d’azione.
L’ampiezza minima dell’impulso di corrente
necessario ad eccitare la cellula e a determinarne
l’inversione del potenziale decresce con l’aumentare
della durata per tendere ad un valore costante
secondo una curva denominata curva di eccitabilità .

## Slide 9
Il termine I0 rappresenta la minima intensità dello stimolo capace di produrre l’eccitamento della cellula se applicato per un tempo indefinito:REOBASE.
La curva è simile ad un’iperbole equilatera e dunque la cellula è sensibile approssimativamente alla carica It

## Slide 10
Soglia di sensibilità
I segnali elettrici connessi con l’attività biologica
controllano il funzionamento dei vari organi
e vengono trasmessi dai neuroni del sistema nervoso.
Stimoli elettrici che superano la soglia di eccitabilità
e che provengono dall’esterno possono risultare
pericolosi e influire sulle funzioni vitali.
La pericolosità di questi stimoli può variare a seconda
dell’intensità e della natura della I,
dalla durata del contatto,
dalla costituzione fisica della persona colpita
(massa corporea e stato di salute) e
dalla frequenza.

## Slide 11
Correnti a maggior frequenza sono meglio sopportate:
la durata dell’impulso necessario ad eccitare la cellula,
inversamente proporzionale alla frequenza,
diminuisce all’aumentare della frequenza e
quindi è necessario aumentare l’intensità dello stimolo
per provocare la modificazione del potenziale di riposo.
Inoltre la pericolosità della corrente elettrica diminuisce
perché questa tende a passare attraverso la pelle.
Il fenomeno descritto si chiama appunto “effetto pelle”
poiché i danni provocati dal passaggio della corrente elettrica
interessano solo la pelle e non gli organi vitali.

## Slide 12
Anche la c.c. può essere pericolosa
ma è necessaria un’intensità maggiore di quella alternata
a 50 Hz a causa di un fenomeno che avviene nella cellula
sottoposta ad uno stimolo continuo detto di accomodazione:
in presenza di uno stimolo ininterrotto la cellula si adatta
alla nuova situazione aumentando la sua soglia di eccitabilità.
Il valore di corrente percepibile da una persona è
individuale e dipende da diversi fattori:
non è facile determinare i minimi valori di corrente
che superano la soglia di percezione e quindi si ricorre
a criteri statistici e a metodi sperimentali.

## Slide 13
Effetti dell’elettricità sul corpo umano
Quando una corrente elettrica attraversa un corpo umano
può produrre un’azione diretta su:
vasi sanguigni e cellule nervose;
determinare un’alterazione permanente
nel sistema cardiaco,
nell’attività cerebrale e
nel sistema nervoso centrale;
infine può arrecare danni all’apparato uditivo,
all’aparato visivo,
all’epidermide ecc.

## Slide 14
Tetanizzazione
Lo stimolo elettrico applicato ad una fibra nervosa,
se ha intensità e durata appropriate,
produce un potenziale d’azione
che si propaga lungo la fibra nervosa fino al muscolo,
contraendosi per poi ritornare allo stato di riposo.
Se successivi, gli effetti possono sommarsi e
il muscolo si contrae in modo progressivo
contrazione tetanica
e in questa posizione permangono finché
non cessano gli stimoli.

## Slide 15
Tetanizzazione
Il valore più grande di corrente per cui una persona
é ancora in grado di staccarsi della sorgente elettrica
si chiama corrente di rilascio e mediamente
per una corrente di 50/100Hz é
di circa 10mA per le donne
e di 15mA per gli uomini.
OSS: correnti molto elevate non producono solitamente
la tetanizzazione perché quando il corpo entra in contatto
con esse, l’eccitazione muscolare é talmente elevata
che i movimenti muscolari involontari generalmente
staccano il soggetto della sorgente.

## Slide 16
Arresto della respirazione
Una complicanza dovuta alla tetanizzazione è
la paralisi dei centri nervosi che controllano la respirazione.
Se la corrente elettrica attraversa i muscoli che controllano
il movimento dei polmoni, la contrazione involontaria
di questi muscoli altera il normale funzionamento del
sistema respiratorio e il soggetto può morire soffocato o
subire le conseguenze di traumi dovuti all’asfissia.
In questi casi il fenomeno è reversibile solo se
si provvede con prontezza, anche con l’ausilio
della respirazione artificiale, al soccorso dell’infortunato
per evitare danni al tessuto cerebrale.

## Slide 17
Fibrillazione ventricolare
Il cuore ha la funzione di pompare il sangue lungo le vene
e le arterie del corpo, perciò i muscoli del cuore si
contraggono e si espandono ritmicamente a circa
60/100 volte al minuto (sistole e diastole).
Questi movimenti sono coordinati da un vero e proprio
generatore d’impulsi elettrici, provocando le contrazioni
che danno luogo al battito cardiaco.
Il cuore, proprio a causa della natura elettrica del suo
funzionamento, è particolarmente sensibile a qualunque
corrente elettrica che proviene dall’esterno, sia essa causata
da uno shock elettrico o introdotta volontariamente
come nel caso del pace-maker!

## Slide 18
Fibrillazione ventricolare
Una corrente esterna che attraversa il cuore potrebbe
avere effetti molto gravi perché potrebbero alterare
la sincronizzazione e il coordinamento nei movimenti
del cuore con la paralisi dell'operazione di pompaggio
del sangue: fibrillazione!
È l’effetto più pericoloso, dovuto alla sovrapposizione
delle correnti provenienti dall’esterno con quelle fisiologiche,
che, generando delle contrazioni scoordinate,
fanno perdere il giusto ritmo al cuore.
È particolarmente pericolosa nella zona ventricolare
perché fenomeno non reversibile in quanto persiste
anche se lo stimolo é cessato.

## Slide 19
Fibrillazione ventricolare
I fattori che possono rendere probabile l’innesco
della fibrillazione ventricolare sono:
L’intensità della I che attraversa il corpo di cui una piccola
parte passa attraverso il cuore e causa la fibrillazione.
Ogni individuo reagisce in modo diverso
al passaggio della I e la quantità necessaria ad innescare
la fibrillazione varia da caso a caso.
Fondamentale il percorso seguito dalla I sulla
probabilità d’innesco: “fattore di percorso”
che indica la pericolosità dei diversi percorsi seguiti
dalla I considerando come riferimento
il percorso mano sinistra-piedi.

## Slide 20
Fattore di percorso
Mani - Piedi 1
Mano sinistra - Piede sinistro 1
Mano sinistra - Piede destro 1
Mano sinistra - Entrambi i piedi 1
Mano sinistra - Mano destra 0,4
Mano sinistra –Dorso 0,7
Mano sinistra –Torace 1,5
Mano destra - Piede sinistro 0,8
Mano destra - Piede destro 0,8
Mano destra - Entrambi i piedi 0,8
Mano destra - Dorso 0,3
Mano destra - Torace 1,3
Glutei - Mani 0,7

## Slide 21
Fibrillazione ventricolare
Si ha un istante di tempo in cui il ciclo cardiaco normale
é molto instabile per cui, se lo shock coincide
con questo istante esiste un'elevatissima probabilità
di innesco della fibrillazione.
Questo periodo d'instabilità si chiama “periodo vulnerabile.
La probabilità d’innesco della fibrillazione aumenta
se l’infortunato é in contatto con la corrente esterna
per una durata maggiore del ciclo cardiaco (0.5/1s).
Può produrre nei primi cicli una contrazione del ventricolo
fuori tempo che rendendo disomogeneo il funzionamento
elettrico del cuore lo rende maggiormente vulnerabile.

## Slide 22
Ustioni
Sono prodotte dal calore che si sviluppa per
effetto Joule dalla I che fluisce attraverso il corpo.
Le ustioni peggiori si hanno sulla pelle:
MARCHIO ELETTRICO poiché:
presenta una resistività > dei tessuti interni,
la densità di I è > nei punti di “entrata e uscita”
Densità di I di 50 mA/mm2 provocano la carbonizzazione
della pelle in pochi secondi e alle AT provoca:
Distruzione di tessuti superficiali e profondi
Rottura di arterie quindi emorragie
Distruzione dei centri nervosi

## Slide 23
LIMITI DI PERICOLOSITÀ DELLA I PER F(T)
Zone di pericolosità della I alternata 15/100 Hz

## Slide 24
Zone di pericolosità della I continua

## Slide 25: CORRENTI AD ALTA FREQUENZA
La pericolosità della I diminuisce all’aumentare della f: l’ampiezza dello stimolo deve essere tanto più grande quanto più breve è la durata.
Inoltre ad alte f la I tende a passare all’esterno del corpo effetto pelle, in tal modo non interesserà gli organi vitali.
Comunque produce effetti termici pericolosi anche in relazione alla disuniforme distribuzione della I nell’elettrodo di contatto e nel corpo stesso

## Slide 26
Pericolosità della I al variare della f

## Slide 27
CORRENTI IMPULSIVE
Sono considerate pericolose quelle che fluiscono attraverso il corpo umano per un tempo <10ms.
Per impulsi compresi tra 0.1 – 10 ms si ha:
la soglia di percezione e di dolore dipendono da a) quantità di carica elettrica b) valore del picco di I
la soglia di fibrillazione v. dipende da: a) percorso,
b) forma d’onda,
c) valore di picco della I,
d) istante in cui è applicato in rel.al ciclo cardiaco

## Slide 28
Pericolosità delle I impulsive
(durata dell'impulso<10 ms, mani asciutte e elettrodi ampi)

## Slide 29: Resistenza elettrica del corpo umano
Dare dei valori precisi alla resistenza elettrica
del corpo umano risulta piuttosto difficoltoso
essendo questa influenzata da molte variabili:
percorso della corrente,
stato della pelle,
superficie di contatto,
tensione di contatto.
Come tale è possibile valutarla solo statisticamente
e quindi le norme CEI fanno riferimento a valori
convenzionali riferiti ad un campione medio di popolazione.

## Slide 30: Resistenza elettrica del corpo umano
In termini circuitali il corpo umano corrisponde ad
un’impedenza capacitiva.
La capacità Cp risiede principalmente nella pelle,
che si interpone come isolante tra l’elettrodo
e il tessuto sottostante.
In parallelo si pone una resistenza Rp
dovuta ai pori della pelle.
In serie ad entrambe la resistenza interna
del corpo umano Ri .

## Slide 31: Resistenza elettrica del corpo umano
La resistenza del corpo umano è una grandezza
estremamente variabile anche con le condizioni ambientali.
La resistenza varia nella stessa persona al variare delle condizioni fisiologiche:
ad esempio la resistenza varia prima,durante e dopo
un periodo di intensa concentrazione mentale!
PRIMA
DURANTE
DOPO
RS
t

## Slide 32: Resistenza elettrica del corpo umano
Le variabili
La resistenza interna Ri del corpo umano dipende
soprattutto dal tragitto della I e in misura minore dalla
superficie di contatto degli elettrodi.
La R è concentrata soprattutto negli arti, sup.ed inf.,
di sezione ridotta e costituiti di muscoli ed ossa.
Il tronco, di grossa sezione e costituito da acqua,
presenta una resistenza trascurabile.
Se il tronco viene considerato un cortocircuito
lo schema equivalente del corpo umano
diventa un quadripolo.

## Slide 33: Resistenza elettrica del corpo umano
Tensione di contatto
La resistenza della pelle diminuisce all’aumentare
della V applicata al corpo umano.
Per V>100V la R della pelle è trascurabile.
Per 200V la R è cortocircuitata dalla C
e la R coincide con quella interna.
b) Stato della pelle
L’umidità diminuisce la R della pelle.
Il sudore -essendo una soluzione di NaCl-
peggiora la situazione fino a dimezzare i valori della R
corrispondente a condizioni asciutte.
Se la pelle è tagliata, ferita o contusa la R scende a valori
molto bassi, al contrario se la pelle è ispessita!

## Slide 34: Resistenza elettrica del corpo umano
c) Superficie di contatto
All’aumentare della superficie di contatto
diminuisce la R della pelle ed è tanto più influente
quanto minore è la V.
d) Pressione di contatto
Ad una maggiore pressione corrisponde una maggiore R.
e) Durata di contatto
Con il prolungarsi del contatto diminuisce la R, ma se
la quantità di calore è tale da carbonizzare la pelle,
la R risale anche a valori elevati.
f) Frequenza della I
All’aumentare della frequenza l’impedenza del corpo umano
si riduce gradualmente fino a ridursi alla sola Ri.

## Slide 35: Resistenza elettrica del corpo umano
Pericolosità del percorso
Uno stesso valore di V applicato tra punti diversi del corpo
corrisponde a I diverse, perché ad ogni percorso
corrisponde un percorso diverso!
Anche la probabilità di innesco della fibrillazione
dipende dal percorso a parità di corrente.
Poiché quanto più è piccola la resistenza RB tanto maggiore
è il valore della I e tanto maggiore è il percorso tanto maggiore
è la probabilità di fibrillazione si ha:
percorso più pericoloso corrisponde al max valore di F/RB