## Slide 1: Struttura del corso
Cosa è Scilab
Perché utilizzare Scilab
Introduzione a Scilab: struttura e funzioni principali
Studio di circuiti elettrici
Applicazioni con numeri complessi
Studio di sistemi dinamici
Elaborazione dati misure sulle macchine elettriche

## Slide 2: Studio di sistemi dinamici
Un sistema dinamico è un sistema il cui stato varia nel tempo.
Lo stato di un sistema è rappresentato dal numero minimo di variabili la cui conoscenza permette di determinare qualsiasi altra variabile del sistema.
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi

## Slide 3: Studio di sistemi dinamici
Un sistema dinamico può essere rappresentato mediante un sistema di equazioni differenziali (ODE-Ordinary Differential Equations).
Scilab permette di risolvere equazioni differenziali in modo agevole sfruttando metodi numerici.
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi

## Slide 4: Studio di sistemi dinamici
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
Ordinary differential equations (ODEs) are used Throughout physics, engineering,mathematics, biology to describe how quantities change with time.
G. Sallet
Université De Metz

## Slide 5: Studio di sistemi dinamici
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi

## Slide 6: Studio di sistemi dinamici
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
Un circuito RLC serie costituisce un tipico esempio di circuito dinamico.
Sappiamo che:
e(t) = vR(t) + vC(t) + vL(t)
con vR(t) = Ri(t) e vL(t) =
e con i(t) =

## Slide 7: Studio di sistemi dinamici
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
Con alcuni passaggi si ottiene:
e(t) = Ri(t) + vC(t) +
i(t) =

## Slide 8: Studio di sistemi dinamici
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
Considerando tutti i parametri pari ad 1 e ordinando il tutto, si ottiene:
= - vC(t) - i(t) + e(t)
= i(t)

## Slide 9: Studio di sistemi dinamici
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
i(t) e vC(t) costituiscono lo stato del nostro sistema. Per semplicità poniamo:
y(1) = i(t)
y(2) = vC(t)
Per indicare la derivata rispetto al tempo di una variabile y scriviamo semplicemente y’. Il nostro sistema diventa:
y’(1) = -y(2) – y(1) – e(t)
y’(2) = y(1)

## Slide 10: Studio di sistemi dinamici
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
In Scilab il sistema va impostato così:
function [yprim] = diffeq(t,y)
yprim(1)= -y(2)-y(1)-10;
yprim(2)=y(1);
endfunction
t0 = 0;
y0 = [10; -10];
t=0:0.1:50;
y=ode(y0,t0,t,diffeq);
plot(t,y);
scf();
plot(y(1,:),y(2,:));
Impostazione del sistema mediante una funzione che chiamiamo diffeq.
Istante iniziale
Valori di corrente e tensione sul condensatore all’istante iniziale
Il sistema viene risolto (tramite funzione ODE) e i risultati vengono attribuiti alla matrice y costituita da due colonne: la prima con tutti i valori di corrente e la seconda con tutti i valori di tensione.

## Slide 11: Studio di sistemi dinamici
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
Impostate il sistema.
Provate a modificare le condizioni iniziali e/o il tempo di integrazione (t=0:0.1:50).
Cosa rappresenta il secondo plot?
Provate ad azzerare la resistenza.
Cosa vuol dire il risultato ottenuto?

## Slide 12: Studio di sistemi dinamici lineari mediante funzione di trasferimento
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
Sistemi dinamici lineari possono essere studiati mediante la loro funzione di trasferimento.
La trasformata di Laplace permette di trasformare un sistema differenziale in uno algebrico.
Con Scilab è possibile anche studiare un sistema differenziale mediante la sua funzione di trasferimento ottenuta mediante trasformata di Laplace.

## Slide 13: Studio di sistemi dinamici lineari mediante funzione di trasferimento
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
Vediamo, per iniziare, come si traccia il diagramma di Bode di un sistema dinamico lineare.
Supponiamo di avere un semplice sistema con funzione di trasferimento priva di zeri e con un solo polo, del tipo:

## Slide 14: Studio di sistemi dinamici lineari mediante funzione di trasferimento
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
Per iniziare comunichiamo a Scilab che tratteremo una funzione della variabile complessa s:
s = %s
Poi definiamo la funzione g:
g = syslin(‘c’, 1/(1+s))
Quanto appena scritto significa: g rappresenta un sistema lineare (syslin) studiato nel campo dei numeri complessi (‘c’) e con funzione di trasferimento 1/(1+s)

## Slide 15: Studio di sistemi dinamici lineari mediante funzione di trasferimento
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
Per tracciare i diagrammi di Bode della funzione è sufficiente digitare:
bode(g);
Se vogliamo la risposta al gradino del nostro sistema:
t=0:0.1:10
y=csim(‘step’, t, g)
plot(t,y)
Cosa significa tutto ciò?
Commentare, please!

## Slide 16: Studio di sistemi dinamici lineari mediante funzione di trasferimento
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
Esercizio:
Dato un circuito RLC serie, impostare l’equazione differenziale risolutiva, trasformarla con Laplace, determinare la funzione di trasferimento e studiarne il diagramma di Bode e la risposta al gradino.
Azzerare, quindi, la resistenza ed effettuare nuovamente l’analisi.

## Slide 17: Studio di sistemi dinamici lineari mediante funzione di trasferimento
Corso di Scilab: Studio di sistemi dinamici Prof. Sergio De Nisi
A questo punto digitate scicos nella riga di comando di Scilab.
Cosa succede?