## Slide 1
E' il più vecchio linguaggio di programmazione per PLC
Si basa su simboli di provenienza "elettrica":
  binari di potenza (power rail), contatti elettrici e avvolgimenti magnetici (coil)
Si articola in linee orizzontali dette “rung”
Ciascun “rung” può contenere contatti, coil, Function Block e Funzioni
Ciascun "rung" deve essere connesso necessariamente al binario di potenza sinistro (left power rail), mentre il collegamento con quello destro è opzionale
Linguaggio di Programmazione Ladder

## Slide 2
Power Rail
Linee Elettriche Orizzontali
Connessioni ai Power Rail
Contatto Normalmente Aperto
Contatto Normalmente Chiuso
Coil
Negated Coil
Elementi di Base del Linguaggio Ladder

## Slide 3
Ad ogni contatto viene associata una variabile binaria. Tale variabile viene solamente letta (può coincidere con un ingresso).
Contatto Normalmente Aperto: la corrente fluisce da sinistra a destra se la variabile IN è 1. La corrente fluisce a destra per qualunque scansione del Programma Ladder fino a quando la variabile IN diviene 0
Utilizzo dei Contatti
IN
Contatto Normalmente Chiuso: la corrente fluisce da sinistra a destra se la variabile IN è 0. La corrente fluisce a destra per qualunque scansione del Diagramma Ladder fino a quando la variabile IN diviene 1
IN

## Slide 4
Utilizzo dei Coil
Ad ogni coil viene associata una variabile binaria. La variabile viene scritta (può coincidere con una uscita fisica)
Coil: la variabile OUT associata al Coil è posta a 1 se vi è una corrente che fluisce da sinistra. La variabile rimane a 1 per qualunque scansione del Programma Ladder fino a quando la corrente cessa di fluire da sinistra.
Negated Coil: la variabile OUT associata al Negated Coil è posta a 0 se vi è una corrente che fluisce da sinistra. La variabile rimane a 0 per qualunque scansione del Programma Ladder fino a quando la corrente cessa di fluire da sinistra.
OUT
OUT

## Slide 5
Contatto sensibile alla transizione 0-1 (Positive Transition-Sensing Contact)
Altri Contatti del Linguaggio Ladder
La corrente fluisce da sinistra a destra del Positive Transition-Sensing Contact, se la variabile IN passa da 0 a 1. La corrente fluisce a destra solo per una scansione del Programma Ladder (quella relativa alla transizione).
IN
P
Valore di IN quando viene valutato il rung
Corrente alla Destra
1
OFF
OFF
2
ON
ON
3
ON
OFF
4
ON
OFF
5
OFF
OFF
Scansione

## Slide 6
Contatto sensibile alla transizione 1-0 (Negative Transition-Sensing Contact)
Altri Contatti del Linguaggio Ladder
La corrente fluisce da sinistra a destra del Negative Transition-Sensing Contact, se la variabile IN passa da 1 a 0. La corrente fluisce a destra solo per una scansione del Diagramma Ladder (quella relativa alla transizione)
IN
N
Scansione
Valore di IN quando viene valutato il rung
Corrente alla Destra
1
ON
OFF
2
OFF
ON
3
OFF
OFF
4
OFF
OFF
5
ON
OFF

## Slide 7
Set Coil
Altri Coil del Linguaggio Ladder
La variabile OUT associata al coil e' posta a 1 se vi e' una corrente che fluisce da sinistra. La variabile rimane a 1 per qualunque scansione del Diagramma Ladder fino a quando viene utilizzato un coil RESET.
La variabile OUT associata al coil e' posta a 0 se vi e' una corrente che fluisce da sinistra. La variabile rimane a 0 per qualunque scansione del Diagramma Ladder fino a quando viene utilizzato un coil SET.
R
OUT
Reset Coil
S
OUT

## Slide 8
Positive Transition-Sensing Coil
Altri Coil del Linguaggio Ladder
La variabile OUT associata al Positive Transition-Sensing Coil è posta a 1 se la corrente che fluisce da sinistra passa da un valore FALSE ad una valore TRUE. La variabile rimane a 1 solo per una scansione del Diagramma Ladder (quella relativa alla transizione dello stato della corrente).
Scansione
P
OUT
Valore della corrente alla sinistra del coil quando viene valutato il rung
Valore di OUT
1
OFF
OFF
2
ON
ON
3
ON
OFF
4
OFF
OFF

## Slide 9
Negative Transition-Sensing Coil
Altri Coil del Linguaggio Ladder
La variabile OUT associata al Negative Transition-Sensing Coil è posta a 1 se la corrente che fluisce da sinistra passa da un valore TRUE ad un valore FALSE. La variabile rimane a 1 solo per una scansione del Diagramma Ladder (quella relativa alla transizione dello stato della corrente).
Scansione
Valore della corrente alla sinistra del coil quando viene valutato il rung
Valore di OUT
1
ON
OFF
2
OFF
ON
3
OFF
OFF
4
ON
OFF
N
OUT

## Slide 10
Retentive Memory Coil
SET Retentive Memory Coil
RESET Retentive Memory Coil
Hanno lo stesso comportamento del coil, del SET coil e del RESET coil, ad eccezione del fatto che la variabile binaria associata ad essi viene dichiarata in modo automatico di tipo RETENTIVE
Altri Coil del Linguaggio Ladder
RM
SM
M

## Slide 11
Logica AND
Logica OR
Logiche di Base Realizzabili con gli Elementi del Linguaggio Ladder
STOP
FAN
IN
M
START
S
STOP
FAN
START
M

## Slide 12
Un programma scritto in linguaggio Ladder viene eseguito valutando un rung alla volta
L'ordine di valutazione dei rung è quello che procede dal primo rung in alto verso l'ultimo rung in basso
Quando l'ultimo rung viene valutato, si inizia nuovamente a valutare il primo rung (dopo aver aggiornato le uscite e letti gli ingressi)
Regole di Esecuzione dei Rung

## Slide 13
L'ordine di valutazione comporta la necessità di riunificare i rung che operano delle modifiche (Write) sulle stesse uscite (Attenzione: vale solo per i coil "normali")
Esempio:
Effetti Collaterali delle Regole di Esecuzione dei Rung
IN2
FAN
IN5
IN1
IN3
IN4
FAN
........
........
........
  L'effetto di IN1, IN2, e IN3 sull'uscita reale collegata alla variabile FAN è nullo. L'uscita reale può essere modificata solo da IN4 e IN5, a causa della posizione del rung che li contiene
1
1
1
1
0
0
0

## Slide 14
Riunificando i rung, l'uscita reale collegata alla variabile FAN verrà aggiornata solo dopo aver valutato il rung composto dagli ingressi IN1, IN2, IN3, IN4 e IN5
Effetti Collaterali delle Regole di Esecuzione dei Rung
IN2
FAN
IN5
IN1
IN3
IN4
IN2
FAN
IN5
IN1
IN3
IN4
FAN
........
........
........
1
1
1
1
0
0

## Slide 15
E' possibile connettere contatti con gli ingressi dell'istanza del FB o della funzione, purché essi siano binari
E' possibile connettere coil con le uscite dell'istanza del FB o della funzione, purché esse siano binarie
Nel caso in cui una Istanza di FB o una funzione richieda un ingresso binario sempre TRUE, è possibile collegare tale ingresso direttamente al power rail di sinistra
Eventuali variabili analogiche o valori analogici (interi, reali, temporali, etc.) possono essere connessi direttamente ai corrispondenti ingressi dell'istanza del FB o della funzione
Uso di Istanze di Function Block e di Funzioni
x
FB1
Nome Istanza
T#1s
y
In1
In2
In4
In5
Out1
Out2
In3

## Slide 16
Function Block di Uso Comune
Timer T_ON
IN: BOOL. If a rising edge is detected, the on-delay timing is started
PT: TIME. Preset time interval for the delay
Q: BOOL. Output
ET: TIME. Elapsed time interval
IN
PT
Q
ET
T_ON
PT
IN
Q
ET
PT

## Slide 17
Function Block di Uso Comune
Timer T_OFF
IN: BOOL. If a falling edge is detected, the off-delay timing is started.
PT: TIME. Preset time interval for the delay
Q: BOOL. Output
ET: TIME. Elapsed time interval
IN
PT
Q
ET
T_OFF
IN
Q
ET
PT
PT

## Slide 18
Function Block di Uso Comune
Bistabili
  SR, RS
Bitwise Boolean
  AND, OR, NOT, XOR
Comparison
  EQ, LE, LT, GE, GT, NE
Counters
  CTD (down), CTU (up)
Altri (disponibili su alcuni PLC)
  PID

## Slide 19
E' possibile che un rung presenti dei contatti e dei coil ai quali vengono associate le stesse variabili
Feedback Paths
Il valore della variabile associata al contatto FAN è quello valutato nell'ultima valutazione (rung precedente)
NOTA: L'uso dei Feedback può essere pericoloso, in quanto può portare ad una instabilità delle uscite del PLC.
Ad esempio, l'uscita FAN diviene instabile se inizialmente FAN=0 e nel tempo gli ingressi IN1, IN2, IN3 e IN4 si mantengono costanti e pari a IN1=0, IN2=0, IN3=1, IN4=1
IN2
FAN
FAN
IN1
IN3
IN4
OUT
FAN

## Slide 20
Tecnica di Programmazione con il Ladder
Tecnica basata su Relazioni I/O
  La tecnica di programmazione più istintiva e naturale che è possibile applicare al linguaggio Ladder è quella che permette di esprimere tramite i rung le relazioni causa effetto, che legano le uscite da comandare agli ingressi o a particolari condizioni logiche interne.
Tecnica basata sulla Macchina a Stati
  Deve essere applicata a problemi più complessi, in cui l'attivazione delle uscite non dipende esclusivamente dagli ingressi (o da variabili interne, quali bits, contatori, timers) ma è legata al concetto di "stato".

## Slide 21
Tecnica basata su Relazioni I/O
La scrittura di un programma in Ladder deve prevedere:
  l'esplicitazione delle relazioni tra le uscite da comandare e gli ingressi o particolari condizioni logiche interne
  la loro traduzione utilizzando i simboli del linguaggio Ladder.
Nel seguito verranno mostrati due esempi che permettono di comprendere meglio quanto detto.

## Slide 22
Tecnica basata su Relazioni I/O
Marcia Arresto Motore
Classico problema di gestione dell'accensione/spegnimento di un motore
L'accensione del motore è comandata da un pulsante di Marcia, che deve essere attivato (normalmente aperto). Una volta attivato, la sua posizione non è più rilevante per il mantenimento dell'accensione del motore.
Per la gestione di eventuali emergenze, è previsto l'utilizzo di un pulsante di Arresto (normalmente chiuso).
Infine il motore deve essere interrotto nel caso di surriscaldamento, ossia a seguito dell'intervento della termica (normalmente chiuso).
Motore
Marcia
Motore
Arresto
Termica
Feedback path

## Slide 23
Si supponga di voler realizzare un programma che permetta di fornire in uscita al PLC un segnale periodico ad onda quadra.
Sia T il periodo del segnale.
Sia out la variabile binaria alla quale viene associata l'uscita fisica del PLC per la quale si vuole produrre il segnale periodico.
Si consideri nella soluzione del problema una variabile binaria interna (start), inizializzata a OFF (0).
  Feedback sulla variabile start
Si considerino, infine, due function block timer TON, denominati T1 e T2, ciascuno caratterizzati dal valore del PT pari a T/2 (semiperiodo).
Tecnica basata su Relazioni I/O
Circuito di Clock

## Slide 24
Tecnica basata su Relazioni I/O
Circuito di Clock
Scansione
start
contatto
T1
T2
out
start
coil
Q
ET
Q
ET
1..n
0
0
<T/2
0
0
0
0
n+1
0
1
T/2
0
0
1
0
n+2…m
0
1
T/2
0
<T/2
1
0
m+1
0
1
T/2
1
T/2
1
1
m+2
1
0
0
0
0
0
0
m+3
0
uguale alla scansione 1
stessa sequenza precedente
0
ET
IN
T/2
Q
T1
start
TON
Q
ET
IN
T/2
TON
T2
out
start

## Slide 25
Tecnica basata sulla Macchina a Stati
Esistono problemi in cui l'attivazione delle uscite (ad esempio i comandi agli attuatori) non dipende esclusivamente dagli ingressi (o da variabili interne, quali bits, contatori, timers) ma è legata al concetto di "stato".
Tali problemi sono caratterizzati da soluzioni che prevedono l'evoluzione del sistema da uno stato ad una altro, a partire da uno stato iniziale per far ritorno, spesso, a tale stato.
Per tali problemi, il comando di uno o più attuatori avviene in corrispondenza di uno stato, e può verificarsi che lo stesso attuatore venga attivato in due o più stati differenti anche in corrispondenza di ingressi diversi.
L'evoluzione del sistema da uno stato ad un altro avviene in corrispondenza di valori assunti da particolari ingressi, oppure in base a valori di timers o di contatori, ovvero da valori di opportune espressioni logiche.

## Slide 26
Tecnica basata sulla Macchina a Stati
Rappresentare la soluzione del problema con una macchina a stati
Ogni stato viene rappresentato da una variabile binaria
Per ogni stato vengono identificate le azioni da eseguire
Vengono identificati gli eventi che producono il passaggio di stato.
Ciascun evento dovrà essere rappresentato da una variabile binaria
Il programma in Ladder si compone di tre porzioni:
  Rappresentazione dell’attivazione di un nuovo stato a partire dallo stato corrente a seguito di un determinato evento
  Rappresentazione della disattivazione dello stato precedente a causa dell’attivazione di un nuovo stato
  Rappresentazione delle azioni eseguite in ciascuno degli stati

## Slide 27
Esempio di Tecnica di Programmazione basata sulla Macchina a Stati
P1
rotate
P2
home
rotate
move
S
S
P3
move
home
S
out3
move
rotate
out2
home
out1
home
rotate
P1
P2
move
P3
out1=1
out2=1
out3=1
move
home
move
rotate
R
R
rotate
home
R

## Slide 28
Esempio: Carroponte

## Slide 29
Esempio: Carroponte
Home=(S1=1,SDown=1)
SDown
y
x
SUp
S3
S2
S1
Tempo Attesa 15s
Right
Left
UP
Down

## Slide 30
Esempio: Carroponte
SUp==1 && S2==1
HOME
Destra 1
Sinistra
Attesa
Destra 2
Su
START==1
SDown==1 && S2==1
TEMPO TRASCORSO==15s
Down=1
Right=1
Left=1
Up=1
Right=1
Giù
SUp==1 && S3==1
SUp==1 && S1==1
SDown==1 && S1==1
y
x
SUp
S3
S2
S1
Tempo Attesa 15s
Left
Right
UP
Down
SDown

## Slide 31
Esercizio: Trapano Automatico
START

## Slide 32
HOME
SCENDI
SALI
FORO
LUBRIFICA
Pezzo_Alto_Risalita
Pezzo_Alto
A && START && Y
!X &&M==1
X==1 && !M
M==1
A==1
TEMPO TRASCORSO
B==1
A==1
UP=1
OIL=1
UP=1
DOWN=1
DOWN=1
DOWN=1
ROTATE=1
ROTATE=1
ROTATE=1
ROTATE=1
ROTATE=1
ROTATE=1
Wait
!Y
ROTATE=0
START

## Slide 33
La tecnica di programmazione vista prima non funziona quando:
  La macchina a stati ha solo due stati
  Gli eventi che determinano il passaggio da uno stato all'altro sono mutuamente esclusivi
Esempio: due stati (home e move) e gli eventi P1 e !P1
  Se P1=0, home=1 e move=0
  Se P1=1, home=0 e move=1
home
move
P1
!P1
Esempio di Cattiva Programmazione

## Slide 34
Esempio di Cattiva Programmazione
Start: P1=0 e home=1
  Ciclicamente home=1, move=0
Si supponga: P1=1
  move=1
  Ciclicamente home=0, move=1
Si supponga: P1=0
  home=1
  home=0
  Ciclicamente home=0, move=1
P1
move
home
S
move
home
R
P1
move
home
S
move
home
R
home
move
P1
!P1

## Slide 35
Esempio di Buona Programmazione
tmp
home
!P1
P1
move
!P1
home
move
P1
!P1
Stato fittizio

## Slide 36
Esempio di Buona Programmazione
Start: P1=0 e tmp=1
  Ciclicamente tmp=0, home=1, move=0
Si supponga: P1=1
  move=1
  home=0
  Ciclicamente tmp=0, home=0, move=1
Si supponga: P1=0
  tmp=1
  move=0
  home=1
  tmp=0
  Ciclicamente tmp=0, home=1, move=0
tmp
home
!P1
P1
move
!P1
P1
home
P1
tmp
home
move
S
S
P1
move
tmp
S
home
tmp
R
move
home
move
tmp
R
R
Stato iniziale

## Slide 37
Esercizio: Distributore di Bibite

## Slide 38
home
Bibita_Presa=1
Inizio_Consegna_Bibite
Esercizio: Distributore di Bibite
SB=SA=0
SBLOCCA=0
BLOCCA=1
APERTO = =1
MONETA = = 1
Fine_Consegna_Bibite = = 1
SB=1
SA=0
SBLOCCA=1
BLOCCA=0
SB=0
SA=0
SBLOCCA=1
BLOCCA=0
SB=0
SA=1
SBLOCCA=1
BLOCCA=0
SB=0
SA=0
SBLOCCA=1
BLOCCA=0
SB=0
SA=0
SBLOCCA=1
BLOCCA=0
Bibita_Presa = = 1
Fine_Delay_SA = = 1
Fine_Nuova_Bibita = = 1
Fine_Delay_SB = = 1
Inizio_Delay_SB
Inizio_Nuova_Bibita
Inizio_Delay_SA
Attesa_Prelievo
home
Bibita_Presa=0
homeS
S1

## Slide 39
Due Soluzioni:
Realizzazione delle due macchine a stato in un unico Programma con task ciclico
  Limite: Frequenza di campionamento segnale "Aperto" non compatibile con il program scan
Realizzazione delle due macchine a stato con due Programmi controllati da due task ciclici con frequenze diverse
  Attenzione alla codifica della macchina con due stati!

## Slide 40
Esercizio: 3 Nastri
Nastro 1
Nastro 3
Nastro 2
s2
s1
s4
s3
M2
M3
M1
Home_Robot
OK0
OK3
OK2
OK1
Go0
Go1
Go2
Go3

## Slide 41
Esercizio: 3 Nastri
home_robot
Vai P2
chiudi
Vai P1
Vai P0
Apri
Vai P3
s1
!s1 && s2
ok1
ok2
home3 && fine tempo
Ok3
Fine tempo
ok0
home1
muovi1
Ferma1
!s1
!s1
s1
home2
muovi2
Ferma2
!s2
!s2
s2
home3
muovi3
attesa
S3 && home_robot
!s4
s4
Go1=1
Go2=1
Close=1
Go3=1
Close=1
Go0=1
M1=1
M2=1
M3=1