## Slide 1
Analisi di sistemi di controllo logico o a eventi discreti
con reti di Petri
Eventi, transizioni; condizioni, posti, marche; marcatura iniziale

## Slide 2
RETI DI PETRI
Rappresentazione di sistemi ad eventi discreti

## Slide 3
Alcuni eventi:
Inizio o fine operazione o
lavorazione sul pezzo
- Inizio o fine scambio del pezzo 1 con 2
1
2
Notes: La figura mostra schematicamente un centro di lavorazione. Le configurazioni di un centro di lavorazione possono essere varie. Quello schematizzato in figura presente un pianale su cui è imperniata una forcella che ruotando, scambia le basi (chiamate “pallet”, letteralmente “vassoio”) su cui sono fissati rispettivamente: il pezzo 1 in lavorazione e il pezzo 2 disponibile in ingresso. Una torre, all’estremità del pianale, porta un mandrino ad asse di rotazione orizzontale, che stringe l’utensile di lavoro sul pezzo. Per la possibilità di cambiare automaticamente l’utensile, di cambiarne, sempre in automatico, l’assetto rispetto al pezzo e per tutto un insieme di altri automatismi, tutti programmabili via sw, questo tipo di macchina utensile è molto flessibile ed emblematica dello sviluppo dell’automazione industriale negli anni ‘80.

## Slide 4
Ogni evento è rappresentato da una transizione, simboleggiata da una barretta
Ogni condizione necessaria per l’evento è rappresentata da un posto (cerchietto)
collegato in ingresso con un arco orientato
Notes: Questa è la definizione più generale data da Petri. Come si vedrà, il realizzarsi delle condizioni necessarie da’ lo “stato locale” da cui parte l’evento.

## Slide 5
Ogni condizione creata da un evento è rappresentata da un posto
collegato in uscita con un arco orientato
Notes: Il numero di posti in ingresso può essere diverso dal numero di posti in uscita. Quindi, come si è già accennato, un evento in generale non commuta solo stati locali, altrimenti il numero di posti in uscita sarebbe uguale a quello dei posti in ingresso.

## Slide 6
1
2
1
2
TRANSIZIONI
Fine operazione su 1
Notes: La condizione è “pezzo 1 in lavorazione”

## Slide 7
1
2
f. operazione su 1
TRANSIZIONI
1
2
Fine scambio 1 con 2
Notes: La condizione intermedia è “scambio in corso”, cioè l’evento “inizio scambio” non è rappresentato e neanche la sua condizione necessaria “pezzo in attesa di scambio”

## Slide 8
pezzo 1 sulla macchina
operazione su 1
scambio 1 con 2
1
2
1
POSTI
A volte le transizioni vengono etichettate con le attività, allora equivalgono a una serie “evento inizio attività”, condizione “attività in corso”, evento “fine attività” (transizione-posto-transizione sulla rete di Petri): a monte hanno le condizione necessarie per l’inizio dell’attività, a valle quelle create dalla fine dell’attività. In figura i due eventi rappresentano appunto due attività, quindi il primo posto rappresenta la condizione “pezzo sulla macchina” (prescindendo dal fatto che sia in lavorazione o meno), mentre il secondo “operazione finita”.
operazione su 1 finita

## Slide 9
pezzo 1 sulla macchina
operazione su 1 finita
fine operazione su 1
fine scambio 1 con 2
1
2
scambio ultimato
2
POSTI e TRANSIZIONI
È comunque sempre possibile e preferibile, anche se purtroppo non usuale, indicare con le transizioni solo eventi. Allora il posto in ingresso può sintetizzare un gruppo posto-transizione-posto Es.: (c. inizio)-(evento inizio)- (condizione creata dall’inizio)
Notes: L’ultimo rappresenta “scambio ultimato”.

## Slide 10
Lo stato di una condizione è rappresentato da
marche nel corrispondente posto
Le marche indicano cioè lo stato locale delle condizioni in ciascuno stato complessivo dell’evoluzione logica del sistema

## Slide 11
fine operazione su 1
pezzo 1 sulla macchina
operazione su 1 finita
1
MARCHE

## Slide 12
fine operazione su 1
pezzo 1 sulla macchina
operazione su 1 finita
1
MARCHE

## Slide 13
operazione su 1
pezzo 1 grezzo sulla macchina
operazione su 1 finita
1
Avvertimento
L’etichettatura della rete marcata non è corretta, se si vuol rappresentare anche lo stato logico in cui l’operazione è in corso: la relativa condizione non ha un posto che la rappresenta e che dovrebbe essere marcato in quello stato. E’ invece corretta l’etichettatura delle precedenti schermate: lo stato del primo posto sintetizza due stati locali del sistema reale:pezzo grezzo oppure in lavorazione

## Slide 14
MARCHE MULTIPLE
grezzo sulla macchina
pezzo in lavorazione
fine scambio
pezzi in uscita
inizio operazione
pezzo in attesa
fine operazione
Lo stato locale di una condizione in generale è numerabile, anziché solo binario (non-vera:0 oppure vera:1). Si possono allora avere marche multiple. Ad esempio le marche del posto “pezzi in uscita” rappresentano il numero di pezzi che si trovano nella condizione di essere in uscita
Notes: Nelle reti di Petri i posti possono avere anche marche multiple. Con marche multiple si rappresenta uno stato locale non solo binario (0 oppure 1), ma più in generale numerabile. Ad esempio le marche rappresentano il numero di pezzi che si trovano in una condizione (nell’esempio che adesso si descriverà, in uscita).
La figura rappresenta un centro di lavorazione, visto dall’alto, e la via a rulli (quelli gialli, imperniati ciascuno sui binari verdi) su cui escono (ed entrano) i pezzi. I pezzi sono fissati sulle basi (i “pallett”,quelli rossi) a cui restano fissati durante tutto il ciclo produttivo per migliorare la precisione della lavorazione, facilitando il bloccaggio preciso del pezzo sulla macchina. Lo stato del sistema qui rappresentato è quello in cui un pezzo grezzo (indicato con una grana grigia) da lavorare è stato appena immesso dalla forcella, con la sua base, in lavorazione, mentre ci sono tre pezzi lavorati (quelli colorati) in uscita (uno sulla forcella esterna e due sui rulli). Nella rete il terzo posto rappresenta la serie condizione di attesa, evento inizio scambio, condizione scambio in corso. Si noti che in questo modo si ha una rappresentazione più rigorosa in cui la transizione è solo un evento, mentre il posto rappresenta due possibili condizioni che sono sempre strettamente in serie fra di loro: per eliminare quest’ambiguità occorrerebbe dettagliare il posto con posto-attesa, transizione inizio, posto-attività (qui scambio) in corso, come per l’attività di lavorazione

## Slide 15
Evoluzione e marcatura
grezzo sulla macchina
pezzo in lavorazione
fine operazione
scambio
pezzi in uscita
inizio operazione
pezzo in attesa
Notes: La nuova marca rappresenta l’inverarsi di un nuovo stato locale. La marcatura complessiva dà lo stato dell’intero sistema rappresentato dalla rete ed è il combinato di tutti gli stati locali: non c’è un grezzo sulla macchina, c’è un pezzo in lavorazione, non c’è un pezzo in attesa, ci sono tre pezzi in uscita). L’evoluzione dello stato del sistema è data dall’evolversi della marcatura. Anche la rete qui riportata non rappresenta gli stati ed eventi di tutti i fenomeni che si realizzano nel sistema fisico. Il nuovo grezzo in ingresso al sistema non era disponibile (ma ancora sui rulli esterni, in ingresso alla macchina) nella situazione rappresentata nella figura precedente e non lo è neanche qui. Diversamente da quella della figura precedente, l’ultima transizione rappresenta un’attività e quindi sarebbe scomponibile come prima detto.

## Slide 16
grezzo sulla macchina
pezzo in lavorazione
scambio
pezzi in uscita
inizio operazione
pezzo in attesa
fine operazione
Evoluzione e marcatura
Notes: La situazione è cambiata: un grezzo è ora disponibile, ma la marcatura della rete non è cambiata perché il fenomeno non è rappresentato, anche se in realtà solo ora la forcella potrà ruotare quando il pezzo in lavorazione sarà finito.

## Slide 17
grezzo sulla macchina
scambio
pezzi in uscita
inizio operazione
pezzo in attesa
pezzo in lavorazione
fine operazione
Evoluzione e marcatura
Notes: E’ avvenuto l’evento fine operazione: non c’è un pezzo in lavorazione, c’è un pezzo in attesa di essere portato in uscita il resto è uguale.

## Slide 18
grezzo sulla macchina
pezzo in lavorazione
fine scambio
pezzi in uscita
inizio operazione
pezzo in attesa
o in scambio
fine operazione
Evoluzione e marcatura
Notes: Il pezzo in attesa di essere portato in uscita in effetti sta uscendo, ma lo stato della rete non cambia perché non è rappresentato l’evento “inizio dello scambio”. L’etichetta del posto qui con una marca è quindi stata corretta, come quella della transizione che segue.

## Slide 19
grezzo sulla macchina
pezzo in lavorazione
inizio operazione
fine operazione
Evoluzione e marcatura
fine scambio
pezzi in uscita
pezzo in attesa
o in scambio
Notes: Finito lo scambio, si torna a una situazione simile a quella iniziale (i pezzi in uscita sono 4 anziché 3), rappresentate sulla rete dalle marche rosse. Si è cambiato il colore delle marche (prima erano grigie) per ricordare che la marcatura rappresenta la situazione finale reale, ma non è la marcatura finale della rete di Petri marcata considerata in figura 20. In effetti, come si è già visto nell’introduzione e sarà formalmente definito in seguito, un sistema a eventi discreti è descritto dalla rete di Petri e dalla marcatura iniziale (così come, con un automa, dal grafo di stato e dallo stato iniziale). La diversità tra la marcatura finale della rete marcata e la marcatura della rete che rappresenta la situazione finale effettiva del sistema è dovuta al fatto che la rete di figura 20 ignora il grezzo sui rulli di ingresso. Viceversa ora, con la marcatura iniziale rossa, in cui una marca è apparsa nel primo posto dal nulla, il sistema reale è fedelmente rappresentato. Infatti, facendo evolvere la rete si arriva ad una marcatura finale (5 pezzi in uscita e basta) corrispondente alla situazione finale reale.